باسمه تعالی

ويژگي‎هاي کمي و کيفي تامين رطوبت زيرسطحي با کپسول هاي رسي متخلخل

قطعات سفالي نوعي از لوله‌هاي رسي متخلخل هستند (بينبريج، 2001) که به دليل ايجاد رطوبت ظرفيت زراعي در پاي ريشه گياهان، امکان استفاده بهينه از آب آبياري را فراهم مي‌سازند. در قديم اين قطعات به شکل کوزه‌هاي خمره‌اي و بزرگ ساخته مي‌شد و آب باران از طريق مجرايي وارد آن مي‌گرديد. در حالي که امروزه روش آبياري با قطعات سفالي به شکل کپسول‌هاي رسي متخلخل انجام مي شود. کپسول‌هاي رسي متخلخل نوعي از قطعات سفالي با ابعاد کوچکتر هستندکه رويکرد‌ جديدي در تامين رطوبت خاک از قطعات سفالي براي مزارع کوچک و متوسط مقياس مناطق خشک و نيمه خشک به ويژه براي گياهان با نياز آبي پايين به وجود آورده است.

مزاياي اين روش نسبت به سيستم آبياري قطره‎اي سطحي

- تمامي لوله هاي انتقال و توزيع آب در زير خاک مدفون هستند و امکان شخم تا عمق 30 سانتي متري حتي در پاي ريشه گياهان مقدور است.

- به دليل خشک ماندن بخش 10 سانتي متري فوقاني خاک به مرور زمان از گسترش و توسعه علف هاي هرز کاسته خواهد شد. (کاهش هزينه کارگر در کنترل علف هرز)

- بدون کمک سيستم هاي کنترل ديجيتالي، قابليت تامين رطوبت خاک در حد ظرفيت زراعي به طور هوشمند را دارد.

- مقدار آب مصرفي آن حداقل 30 درصد کمتر از روش آبياري قطره اي سطحي است و بر حسب نوع گياه امکان کاهش مصرف بيشتر نيز وجود خواهد داشت (کاهش هزينه خريد آب).

- براي تامين نياز آبي گياهان مناطق خشک و نيمه خشک که ميزان تبخير در آن 4000-2000 ميلي متر در سال است يک راه کار فوق العاده اساسي براي مبارزه با بحران آبي است.

- اين قطعات در فشار هاي هيدروستاتيکي 300-25 کيلوپاسکال کارايي دارند و در فشار هاي کمتر و بيشتر از آن استفاده از آنها در شرايط باغي توصيه نمي شود.

هزينه ها

الف – هزينه اجراي سيستم آبياري زيرسطحي سفالي

اگر مساحت باغ يک تا 4 هکتارباشد: به ازاي هر هکتار باغ با 400 اصله درخت و با فرض فراهم بودن آب در سر زمين بدون احتساب هزينه سيستم فيلترينگ فيزيکي و شيميايي هزينه احداث سيستم آبياري زيرسطحي سفالي  معادل70 ميليون ريال برآورد مي شود

اگر مساحت باغ  4 تا  هشت هکتار باشد : به ازاي هر هکتار باغ با 400 اصله درخت و با فرض فراهم بودن آب در سر زمين با احتساب سيستم فيلترينگ فيزيکي و شيميايي هزينه احداث سيستم آبياري زيرسطحي سفالي  معادل70 ميليون ريال برآورد مي شود.

در مساحت هاي بيشتر از هشت هکتار هزينه کل احداث سيستم آبياري زيرسطحي در هر هکتار متناسب با سطح کار کمتر خواهد شد.

ب- انواع قطعات سفالي

کپسول رسي 12*3.5 سانتي متري- GB1

کپسول رسي 20*3.5 سانتي متري- GB2

کپسول رسي 50*3.5 سانتي متري- GB3

کپسول رسي 20*5 سانتي متري-1 BH

آب بانک 3*8 سانتي متر- 1AB BANK

توضيحات: قطعه آب بانک 1 و 2 مختص آبياري گياهان اپارتماني طراحي و ساخته شده است و براي شاداب نگهداشتن گياهان شما در هنگام مسافرت است.